## Slide 1: Cámara

## Slide 2: ¿Qué es una cámara?
Es un dispositivo utilizado para capturar imágenes estáticas

## Slide 3: Historia de la cámara
El prototipo de la cámara fue la cámara oscura.
Esta fue mejorada por Joshep Niépce en 1826 que consiguió la primera fotografía.
Y no fue hasta 1839 que Louis Daguerre, inventó la primera cámara conocida como daguerrotipo.

## Slide 4: Componentes básicos de la cámara

## Slide 5
Elemento fotosensible: Elemento sensible a la luz que registra la imagen que procede del objetivo.
Objetivo:: Proceso en el cual se hacen ajustes en la lente para encontrar la máxima resolución, nitidez y contraste.
Sistema autofoco: Automatismo de la cámara que permite el enfoque automático.
Diafragma: Parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara.
Exposímetro: Dispositivo que mide el tiempo de exposición fotosensible.
Obturador: Dispositivo que controla el tiempo que llega la luz al elemento fotosensible.
Flash: Dispositivo que actúa como fuente de luz.

## Slide 6: Visor
Es lo que nos permite observar la imagen que se va a tomar. Se diferencian en:
Óptico o electrónico
Directa o a través del objetivo
La posición del visor

## Slide 7: Visor de marco
Más básico de todos. Se utilizaba en las cámaras de usar y tirar.

## Slide 8: Visor óptico
Visor independiente del objetivo.
Se basa en el uso de varias lentes que producen una imagen de la escena
Se produce el error de paralaje.

## Slide 9: Visor réflex
Visor óptico que muestra la imagen que proyecta el objetivo.
Tiene un espejo y una pantalla de enfoque.

## Slide 10: Visor electrónico
Está formado por una pequeña pantalla que muestra casi en tiempo real la imagen que llega a través del objetivo. La imagen es capturada por el sensor y procesada por los circuitos de la cámara.

## Slide 11: Visor de pantalla
Cumple la misma función que un visor, funciona de la misma forma que el visor electrónico. Cada vez hay más cámaras compactas en las que la pantalla es el único visor

## Slide 12: Controles habituales de una cámara
Enfoque
Apertura(diafragma)
Velocidadad de disparo(obturador)
Balance de blancos
Medicion
Sensibilidad fotográfica

## Slide 13: Cámaras compactas
Son las más comunes
Son de gran sencillez
Tienen menor costo
Objetivo no intercambiable
Visor óptico directo

## Slide 14: Cámara reflex SLR
Analógicas o digitales
Control casi absoluto
Visor reflex
Exposímetro, zapata para conexión de flash externo
Control de enfoque manual
Obturadores múy rápidos

## Slide 15: Cámaras sin espejo
Objetivo intercambiable
Visor digitales

## Slide 16: Cámaras digitales
Dispositivo electrónico
Almacenamiento electrónico en lugar de películas fotográficas

## Slide 17: Cámaras menos habituales
Cámara estudio Cámara TLR Cámara panorámica
Cámara subacuática

## Slide 19: Webcam
Es una pequeña cámara digital
El mercado está dividido en dos categorias:
Webcam para "trabajar" (videoconferencias, videollamadas)
Webcam de streaming en vivo

## Slide 20: Resolución
La resolución de una imagen es el número de pixeles por pulgadas que contiene.
La resolución por excelencia es la de 1080p

## Slide 21: Frame rate
El frame rate son las imágenes por segundo que puede sacar, conocida como fps.
El frame rate más usado en las webcams son de 30 o 60 fps

## Slide 22: Lentes y exposicion
La lente repercute en el campo de visión de la cámara.
Tambien está la apertura, que indica cuanta luz alcanza al sensor
Los rangos más habituales en las webcams son f/2.0 a f/2.8

## Slide 23: Autofoco
Es el enfoque automático de las cámaras.
En las webcams, las más asequibles no tienen esto. Pero las más completas cuentan con este

## Slide 24: Microsoft LifeCam HD-3000
Resolución: 720p
Campo vision: 68,5º
Frame rate: 30 fps
Precio 30 euros

## Slide 25: Jelly Comb
Resolución: 1080p
Campo vision: 80º
Frame rate: 30 fps
Precio 22 euros

## Slide 26: Logitech Brio Stream Webcam 4K Ultra HD
Resolución: 4k
Campo vision: 90/78/65º
Frame rate: 90 fps
Precio 289 euros

## Slide 27: Microsoft LifeCam HD-3000
Resolución: 720p
Campo vision: 81,6º
Frame rate: 60 fps
Precio 109 euros