### IPv4
Clases	red host
     Primeros bits
A 0xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx /8 (mascara) → 255.0.0.0 (8 primeros	bits para definir a rede e os outros o nodo)
0-127	permite 128 redes e 2²⁴ - 2 = 16 771 216 – 2 nodos

B 10xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx /16 (máscara) → 255.255.0.0
    128-191 permite 2¹⁴=16 384 redes e 2¹⁶-2=65 536 - 2 nodos

C 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx	/24(mascara) → 255.255.255.0
    192-223 permite 2²¹=2 097 152 redes e 2⁸-2=256 - 2 nodos

host=nodo

Una direccion host es valida cuando no es ni la direccion de red ni la de broadcast ni la de enlace
Por ejemplo en una clase B: 255.255.x.x
-D. rede == 255.255.0.0 → solo señala que hay una red, por lo que no se puede conectar ahi

-D broadcast == 255.255.255.255 → al enviar aquí, se envia a todos los dispositivos, por lo	que no se puede conectar ningun dispositivo aquí.
-D. enlace == 255.255.0.1 → es la que conecta con el router

IP <dir rede> <dir nodo>
Mascara (este aula) 10.0.6.x/24
 255.255.255.78 (la mia)